## Slide 1: Chapitre 1 Introduction aux Systèmes Embarqués
Abdelkader Gouaïch
http://www.lirmm.fr/~gouaich
gouaich@lirmm.fr

## Slide 2: Objectifs du chapitre
Définition d’un système embarqué
  C’est quoi un système embarqué?
  C’est quoi un logiciel embarqué?
  Les évolutions des systèmes embarqués?
Défis de conception – Métrologie
Technologies des systèmes embarqués
  Processeurs
  Méthodes de conception

## Slide 3: Introduction
Un fait => Ubiquité et omniprésence des « systèmes informatiques »
Que veut-on dire par « systèmes informatiques » ?
  Les ordinateurs personnels (PC)
  Les ordinateurs portables
  Les serveurs d’application
Mais, le sens commun nous fait oublier…
  Une famille plus grande/riche de systèmes informatiques existe sur des architecteurs particulières !

## Slide 4: Par exemple….
Exemples de ces systèmes oubliés:
  Les appareils électroniques
  Systèmes de contrôle de véhicules
  Systèmes de navigation

## Slide 5: Définition
Comment définir ces systèmes?
  Difficile de trouver une définition …
Intuitivement:
  Tout système informatique différent de l’ordinateur personnel (desktop PC)
Avec cette définition:
  On parle de milliards d’unités ! (PC l’ordre est de millions)

## Slide 6: Les caractéristiques d’un système embarqué
Monofonctionnel (en général)
  Exécution d’un programme en boucle
Fortement contraint
  Coût, taille, rapidité, consommation énergie
Réactif
  sensible aux changements de son environnement
Temps réel:
  Des contraintes temporelles pour donner le résultat
Communicants (récemment)
  Interaction et communication entre composants

## Slide 7: Exemple:
Microcontroller
CCD preprocessor
Pixel coprocessor
A2D
D2A
JPEG codec
DMA controller
Memory controller
ISA bus interface
UART
LCD ctrl
Display ctrl
Multiplier/Accum
Digital camera chip
lens
CCD
Fig. de [1]

## Slide 8: Défis pour la conception
L’objectif
  Construire un système (dispositif) qui réalise une fonctionnalité désirée
Le défi majeur:
  Optimiser simultanément plusieurs métriques de conception
Métrique de conception:
  Une propriété mesurable d’une réalisation d’un système
  L’objectif est d’optimiser l’ensemble des métriques pour juger de la qualité/viabilité d’une réalisation

## Slide 9: Métriques
Métriques communes
Coût unitaire | le coût monétaire de la fabrication de chaque copie du système (NRE exclu)
Coût NRE | Le coût non récurrent monétaire de conception (Non-Recurring Engineering)
Taille | Indicateur de la taille occupée (nbre de transistor, nbre de portes etc)
Performance | temps d’exécution, temps de réponse, etc.
Energie | consommation en énergie du système

## Slide 10: Métriques
Métriques communes
Temps pour le marché (TTM) | Le temps nécessaire pour développer une version du système suffisamment fiable pour être commercialisée.
« Maintenabilité » | Capacité de modifier le système après sa sortie
Consistance | Le système répond correctement aux fonctions attendues.
Sécurité | Le système répond aux normes de sécurité exprimées.
Flexibilité | capacité de modifier les fonctionnalités du système avec un faible NRE
Temps du prototype (TTP) | Temps pour avoir la première version (qui fonctionne) du système

## Slide 11: Optimisation des métriques
Il faut avoir une expertise du matériel ET du logiciel
  Expertise Hardware et Software ce qui est rare de nos jours…
Il faut avoir une connaissance précise des technologies
Ceci permet d’avoir une connaissance complète pour prendre des décisions

## Slide 12: Optimisation des métriques
Les métriques sont interdépendantes
Améliorer une métrique peut détériorer une autre
Performance
Energie
Taille
NRE

## Slide 13: Time to Market
Temps nécessaire pour amener un produit sur le marché
Fenêtre du marché (market window)
  Période de temps où un produit réalise des ventes
Il faut respecter le TTM moyen de son secteur (~8 mois pour SE)
Les retards sont extrêmement pénalisants
Revenus (€)
temps

## Slide 14: Pertes à cause des retards
Modèle de revenu d’un produit
  Vie du produit = 2W avec un max à W
  Le TTM va définir un triangle qui représente la pénétration du marché (modèle)
  Le revenu pour le produit = surface du triangle
Perte:
  Différence entre les surfaces
Revenus (€)
Temps (mois)
W
2W
Entrée à temps
Entrée
retardée
Max des revenus
D

## Slide 15: Pertes à cause des retards
Surface= base * hauteur*1/2
À temps = 1/2 * 2W * W
Retardée = 1/2 * (W-D+W)*(W-D)
Pourcentage de perte = (D(3W-D)/2W2)*100%
Exemples:
  Vie 2W=52 sems, retard D=4 sem
  (4*(3*26 –4)/2*26^2) = 22%
  Vie 2W=52 wks, retard D=10 sems
  (10*(3*26 –10)/2*26^2) = 50%
Revenus (€)
Temps (mois)
W
2W
Entrée à temps
Entrée
retardée
Max des revenus
D

## Slide 16: NRE et coût unitaire
Coût unitaire: coût monétaire de chaque copie du système sans inclure le NRE
NRE: coût singulier de conception du système
Coût total= NRE + coût unitaire * # d’unités
Coût par produit = Coût total / # d’unités = (NRE / # d’unités) + coût unitaire

## Slide 17: NRE et coût unitaire
Exemple:
  NRE = 10000€, coût unitaire = 500€
  Pour 100 unités:
    Coût total = 10000 + 500*100 = 60000€
    Coût par produit = 10000/100 + 500 = 600€

## Slide 18: NRE et coût unitaire
Comparaison
  NRE 2000, Unité 100
  NRE 30000, Unité 30
  NRE 100 000, Unité 2
Chart: 



2000 - 100 | 12000 | 22000 | 32000 | 42000 | 52000 | 62000 | 72000 | 82000 | 92000 | 102000 | 112000 | 122000 | 132000 | 142000 | 152000 | 162000 | 172000 | 182000 | 192000 | 202000 | 212000 | 222000 | 232000 | 242000 | 252000 | 262000 | 272000 | 282000 | 292000 | 302000
30 000 - 30 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 | 130000 | 140000 | 150000 | 160000 | 170000 | 180000 | 190000 | 200000 | 210000 | 220000 | 230000 | 240000 | 250000 | 260000 | 270000 | 280000 | 290000 | 300000 | 310000 | 320000 | 330000
100 000 - 2 | 100200 | 100400 | 100600 | 100800 | 101000 | 101200 | 101400 | 101600 | 101800 | 102000 | 102200 | 102400 | 102600 | 102800 | 103000 | 103200 | 103400 | 103600 | 103800 | 104000 | 104200 | 104400 | 104600 | 104800 | 105000 | 105200 | 105400 | 105600 | 105800 | 106000
Coût total

## Slide 19: NRE et coût unitaire
Comparaison
  NRE 2000, Unité 100
  NRE 30000, Unité 30
  NRE 100 000, Unité 2
Chart: 
| 100.0 | 200.0 | 300.0 | 400.0 | 500.0 | 600.0 | 700.0 | 800.0 | 900.0 | 1000.0 | 1100.0 | 1200.0 | 1300.0 | 1400.0 | 1500.0 | 1600.0 | 1700.0 | 1800.0 | 1900.0 | 2000.0 | 2100.0 | 2200.0 | 2300.0 | 2400.0 | 2500.0 | 2600.0 | 2700.0 | 2800.0 | 2900.0 | 3000.0
2000 - 100 | 120 | 110 | 106.6667 | 105 | 104 | 103.3333 | 102.8571 | 102.5 | 102.2222 | 102 | 101.8182 | 101.6667 | 101.5385 | 101.4286 | 101.3333 | 101.25 | 101.1765 | 101.1111 | 101.0526 | 101 | 100.9524 | 100.9091 | 100.8696 | 100.8333 | 100.8 | 100.7692 | 100.7407 | 100.7143 | 100.6897 | 100.6667
30 000 - 30 | 330 | 180 | 130 | 105 | 90 | 80 | 72.8571 | 67.5 | 63.3333 | 60 | 57.2727 | 55 | 53.0769 | 51.4286 | 50 | 48.75 | 47.6471 | 46.6667 | 45.7895 | 45 | 44.2857 | 43.6364 | 43.0435 | 42.5 | 42 | 41.5385 | 41.1111 | 40.7143 | 40.3448 | 40
100 000 - 2 | 1002 | 502 | 335.3333 | 252 | 202 | 168.6667 | 144.8571 | 127 | 113.1111 | 102 | 92.9091 | 85.3333 | 78.9231 | 73.4286 | 68.6667 | 64.5 | 60.8235 | 57.5556 | 54.6316 | 52 | 49.619 | 47.4545 | 45.4783 | 43.6667 | 42 | 40.4615 | 39.037 | 37.7143 | 36.4828 | 35.3333
Coût unitaire

## Slide 20: Les métriques de performance
Mesures utilisées pour indiquer les perfs
  Fréquence horloge, instruction par sec.
  Des mesures limitées car quantitatives et pas qualitatives: Ex. Appareil photo numérique
Temps de latence (temps de réponse)
  Temps de début et de fin d’une tâche
Production
  Nombre de tâches par sec.

## Slide 21: Technologies des systèmes embarqués
Technologie:
  accomplir des tâches en utilisant des procédés techniques, méthodologiques ou du savoir faire
3 technologies clefs à maitriser
  Processeur
  Circuits intégrés
  Méthodes de conception et d’implémentation

## Slide 22: Technologies: Processeur(s)
C’est le moteur de la computation
Dans le monde des SE on utilise plusieurs familles de processeurs
Ne pas confondre processeur et processeur programmable
Application-specific
Registers
Custom
ALU
Datapath
Controller
Program memory
Assembly code for:
total = 0
for i =1 to …
Control logic and State register
Data
memory
IR
PC
Single-purpose (“hardware”)
Datapath
Controller
Control
logic
State register
Data
memory
index
total
+
IR
PC
Register
file
General
ALU
Datapath
Controller
Program memory
Assembly code for:
total = 0
for i =1 to …
Control
logic and State register
Data
memory
General-purpose (“software”)
Photo de [1]

## Slide 23: Processeur: générique
Processeur programmable
Caractéristiques
  Programme traité comme une donnée
  Programme dans la mémoire
  ALU générale + Registres de données
Avantages:
  TTM très court + NRE très bas
  Très flexible
PC => Intel domine
Dans les SE une variété plus large d’architectures
IR
PC
Register
file
General
ALU
Datapath
Controller
Program memory
Assembly code for:
total = 0
for i =1 to …
Control
logic and State register
Data
memory
Fig. de [1]

## Slide 24: Processeur: Monofonction
Circuit numérique qui exécute une seule fonction
  Coprocesseur, contrôleurs
Caractéristiques
  Contient seulement les composants requis pour l’exécution du programme
  Pas de mémoire programme
Avantages:
  Rapidité
  Economie d’énergie
  Taille réduite
Datapath
Controller
Control logic
State register
Data
memory
index
total
+
Fig. de [1]

## Slide 25: Processeur: Spécialisé
Processeur programmable spécialisé pour un domaine d’applications (ex. GPU)
Caractéristiques:
  Mémoire programme
  Très forte optimisation du datapath
  Unités fonctionnelles spécialisées
Avantages:
  Une certaine flexibilité, performance, taille et énergie
IR
PC
Registers
Custom
ALU
Datapath
Controller
Program memory
Assembly code for:
total = 0
for i =1 to …
Control
logic and State register
Data
memory
Fig. de [1]

## Slide 26: Processus de conception
Spécifications du système
Spécifications comportementales
Spécifications transferts-registres
Spécifications portes logiques
Test
Test

## Slide 27: Co-design software/hardware
Implementation
Assembly instructions
Machine instructions
Register transfers
Compilers
(1960's,1970's)
Assemblers, linkers
(1950's, 1960's)
Behavioral synthesis
(1990's)
RT synthesis
(1980's, 1990's)
Logic synthesis
(1970's, 1980's)
Microprocessor plus program bits: “software”
VLSI, ASIC, or PLD implementation: “hardware”
Logic gates
Logic equations / FSM's
Sequential program code (e.g., C, VHDL)
Fig. de [1]

## Slide 28: Conclusion
Système embarqué
Métriques différentes
Savoir faire et compétences soft. Et hard.
Technologies
Le co-design et rapprochement soft et hard.

## Slide 29: Référence
[1] Embedded System Design, Vahid/Givargis
  excellente introduction

## Slide 30: La suite…
Dans ce cours:
  on s’intéresse aux aspects logiciels
Mon téléphone portable est-il un système embarqué?
  Ensemble de composants embarqués + OS
J’ai une formidable plateforme pour programmer de nouvelles générations d’applications « embarquées et communicantes» !
iOS